## Slide 1: 제 휴 제 안 서 승강기 ROPE 장력균등화 장치 2:1로프식의 독립시브

## Slide 2: CONTENTS
01
개요 및 기대효과
승강기 로프장력 균등화 장치
기대효과
2:1로프식의 독립시브
02
기존 엘리베이터 문제점 및 관련법규
장력 불균형 원인과 영향
카또는 웨이트 시브의 문제점과 대안
국내 엘리베이터 사고 현황
관련법규 및 기준
03
국내시장현황
사업영역 및 계획
승강기 국내설치현황
독립시브 설치현황
04
장치의 특징 및 구성
제품의 특징 및 경쟁력
주로프와의 체결 및 주요구성 부품
기존제품의 현황 및 문제점
05
특허 및 시험성적서
특허현황
시험성적서
06
장치조감도 및 설치예
조감도 및 테스터용 실물사진
제품의 설치현장

## Slide 3
Lorem ipsum dolor
sit amet
Lorem ipsum dolor
sit amet
Lorem ipsum dolor
sit amet
Lorem ipsum dolor
sit amet
개요 및 기대효과

## Slide 4: 승강기 로프장력 균등화 장치
복수의 로프에 의해 현수 되어 구동되는 승강기에 있어서, 독립된 각각의 로프는 구동과정에서 늘어나게 되고
로프와 시브(sheave)의 환경에 따라 로프상호간 불균형이 일어나게 될 때 즉각 실시간 자동으로 장력을 균등화 시켜주어 로프(Rope) 소선의 마모와, 진동, 로프 슬립에 의한 추락
사고(급상승&급하강)를 방지해 주는 장치 이다.

## Slide 5: 기대효과
소음 및 진동 감소로 안정감 있는 승차감, 카에 갇히거나 급상승, 급추락과 같은 사고를 미연에 방지해 주므로 카의 안정성 증가로 승강기에 대한 신뢰감을 높여줌.
엘리베이터 사용자
. 건물 안전사고 예방 및 감소
. 엘리베이터 주요부품의 수명증가
. 관리비 및 A/S 감소
건물주
유지보수회사
. 장비설치로 인한 새로운 수익모델 추가
. 타 유지보수 업체 대비 차별화 및 경쟁력 강화
. 엘리베이터 부품의 수명증가와 안정화로 인건비 절감

## Slide 6
기존 엘리베이터 문제점 및 관련법규

## Slide 7: 장력 불균형 원인과 영향
장력의 불균형의 원인
승강기의 이송수단인 회전 구동 시브에 의해 카를 운행함에 있어서 구동시브에서 로프가 하중을 받고 있는 상태에서 급협다 펴졌다하는 왕복동 주기로 인해 다수개의 Wire Rope가 독립되어 고정 설치됨에 따라 Rope간 상호장력의 불균형이 야기됨
장력의 불균형 영향
Rope 소선의 마모와 Sheave(이송 도르래)의 편 마모의 원인
Sheave에서 Rope간 Slip이 발생
Slip에 의한 간헐적 추락 또는 카에 갇힘, 급상승&급추락사고 발생.
로프 파단의 원인

## Slide 8: 국내 엘리베이터 사고현황
출처 : 한국승강기안전공단

## Slide 9: 관련법규 및 기준
행정 안전 부 고시 제2012-14호에 기술된
로프의 장력 자동균등화 장치의 설치의무화
2012. 02. 22. 법제화
,전기식 엘리베이터
유압식 엘리베이터
소형 엘리베이터
덤웨이트
수직 형 휠체어 리프트의 구조
상기의 엘리베이터에는 로프(체인)의 장력을 자동으로
균등화 시켜주는 장치의 설치를 의무화 하고 있음.

## Slide 10: 승강기 종류 및 변천과정
01. 로프식 엘리베이터
02. 유압식 엘리베이터
03. 에스컬레이터 및 수평보행기
04. 덤 웨이터
05. 소형 엘리베이터
06. 경사형 휠체어리프트
07. 수직형 휠체어리프트
- 승강행정4m이하
08. 수직형 휠체어리프트
- 승강행정4m~12m이하
09. 기계실 없는 엘리베이터
01. 로프식 엘리베이터
02. 유압식 엘리베이터
03. 소형 엘리베이터
04. 덤 웨이터
05. 에스컬레이터 및 수평보행기
06. 기계실 없는 엘리베이터
01. 별표1 - 전기식 엘리베이터 구조
02. 별표2 - 유압식 엘리베이터 구조
03. 별표3 - 에스컬레이터 및 무빙워크의 구조
04. 별표4 - 덤 웨이터의 구조
05. 별표5 - 소형 엘리베이터의 구조
06. 별표6 - 수직형 휠체어 리프트의 구조
07. 별표7 - 경사형 휠체어 리프트의 구조
08. 별표8 - 검사항목 및 판정기준
09. 기술 서류
기술 표준원
고시 제2007-602호
(2007년09.10)
2009.06.30제정
승강기 정밀
안전검사기준
행정 안전부
고시 제2012-14호
승강기검사기준

## Slide 11: 완성검사 및 정기검사의 검사 기준법
2013.3.14 승강기 검사 기준항목
별표1-(4쪽) | 별표2-(166쪽) | 별표4-(310쪽)
전기식 엘리베이터 구조 | 유압식 엘리베이터 구조 | 덤 웨이터 구조
9. 현수,카의 자유낙하, 과속하강, 크래핑 및 의도 되지 않은 움직임의 보호 | 9. 현수, 카의 자유낙하, 과속하강, 크래핑 및 의도 되지않은 움직임의 보호 | 9. 현수 카의 자유낙하, 과속하강, 크래핑에 대한 예방
9.5 로프와 로프 사이 또는 체인과 체인 사이의 하중 분산 | 9.3 로프와 로프사이 또는 체인과 체인 사이의 하중분 | 9.5 로프와 로프사이 또는 체인과 체인 사이의 하중분산
9.5.1로프 또는 체인의 끝부분에는 현수 로프 또는 체인의 장력을 자동으로 균등 하게 하는 장치가 있어야 한다. | 9.3.1 로프 또는 체인의 끝부분에는 현수 로프 또는 체인의 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다. | 9.5.1 로프 또는 체인의 끝부분에는 현수 로프 또는 체인의 장력을 자동으로 균등 하게 하는 장치가 있어야 한다.
9.5.1.1스프라켓에 연결하는 체인의 경우, 카에 고정된 끝부분뿐만 아니라 평형추에 고정된 끝부분에도 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다. | 9.3.2 스프링이 장력을 균등하게 하는데 사용되는 경우에는 이 스프링이 압축되어 작용 되어야 한다. | 9.5.1.1 스프라켓에 연결하는 체인의 경우, 카에 고정된 끝부분뿐만 아니라 평형추에 고정된 끝부분에도 장력을 자동으로 균등 하게 하는 장치가 있어야 한다.
9.5.4 로프 도는 체인의 길이를 조정하는장치는 조정 후 이 장치가 자체적으로 로프 또는 체인을 느슨하게 만들지 못하도록 하는 방법으로 제작 되어야 한다. | 9.3.4 르포 또는 체인의 길이를 조정하는 장치는 조정 후 이 장치가 자체적으로 로프또는 체인을 느슨하게 만들지 못하도록 하는 장법으로 제작되어야 한다. | 9.5.3 로프 도는 체인의 길이를 조정하는 장치는 조정 후 이 장치가 자체적으로 로프 또는 체인을 느슨하게 만들지 못하도록 하는 방법으로 제작 되어야 한다.

## Slide 12: 완성검사 및 정기검사의 검사 기준법
2013.3.14 승강기 검사 기준항목
별표5-(360쪽) | 별표6-(424쪽) | 기계실 없는 엘리베이터
소형 엘리베이터 | 수직형 휠체어 리프트의 구조 | 덤 웨이터 구조
9. 현수,카의자유낙하,과속하강 및 크래핑에 대한 예방 | 7. 구동기와 구동기 시스템 | 전기식 엘리베이터에 적용됨
9.5 로프와 로프사이 또는 체인과 체인 사이의 하중 분산 | 7.4 로프 현수 구동 방식에 대한 추가 요건 | 9.5 로프와 로프사이 또는 체인과 체인 사이의 하중 분산 ------42쪽
9.5.1로프 또는 체인의 끝부분에는 현수로프 또는 체인의 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다. | ~ 로프의 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다. ------------------ 438쪽 | 9.5.1 로프 또는 체인의 끝부분에는 현수 로프 또는 체인의 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.
9.5.1.1스프라켓에 연결하는 체인의 경우, 카에 고정된 끝부분뿐만 아니라 평형추에 고정된 끝부분에도 장력을 자동으로 균등 하게 하는 장치가 있어야 한다. |  | 9.5.1.1 스프라켓에 연결하는 체인의 경우, 카에 고정된 끝부분뿐만 아니라 평형추에 고정된 끝부분에도 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.
9.5.3 로프 도는 체인의 길이를 조정하는 장치는 조정 후 이 장치가 자체적으로 로프 또는 체인을 느슨하게 만들지 못하도록 하는 방법으로 제작 되어야 한다. |  | 9.5.4 로프 도는 체인의 길이를 조정하는 장치는 조정 후 이 장치가 자체적으로 로프 또는 체인을 느슨하게 만들지 못하도록 하는 방법으로 제작 되어야 한다

## Slide 13: 완성검사 및 정기검사의 검사 기준법
2013.3.14 승강기 검사 기준항목
년도 구조종류 | 2007 | 2009 | 2015
1. 전기식 엘리베이터 | 전기식 별칙 없음 | 전기식 별칙 없음 | ~ 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.
2. 로프식 엘리베이터 | 제도 없음 | 모든 주 로프는 균등한 장력을 받고 있어야 한다 | 로프식 별칙 없음
2. 유압식 엘리베이터 | 제도 없음 | 모든 주 로프는 균등한 장력을 받고 있어야 한다. | ~ 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.
3. 덤 웨이터 | 제도 없음 | 모든 로프 똔 체인은 균등한 장력을 받고 있어야 한다. | ~ 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.
4. 소형 엘리베이터 | 제도 없음 | 모든 주 로프는 균등한 장력을 받고 있어야 한다. | ~ 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.
5. 수직형 휠체어리프트 | 제도 없음 |  | ~ 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.
6. 기계실 없는 엘리베이터 | 현수 로프의 장력을 균등하게 하는 자동 장치가 로프의 끝에 적어도 1개가 있어야 한다. 만일 장력을 균등하게 하기 위해 스프링이 사용되는 경우 그것은 압축으로 작용하여야 한다. | 현수 로프의 장력을 균등하게 하는 자동 장치가 로프의 끝에 1개 이상 있어야 하며 그 작동 상태는 양호하여야 한다. 압축 스프링 사용 항 삭제 | 기계실 없는 엘리베이터 별칙 없음 다만 모든 승강기에 “로프 또는 체인의 끝부분에는 현수로프 또는 체인의 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.”라고 명시함.

## Slide 14
국내시장 및 사업영역

## Slide 15: 사업영역 및 계획
부품생산
유지보수
해외수출
제품랜탈
제품판매
사업영역
엘리베이터 와이어 장력 균등화 장치
총 판매법인
MARKETING
주요 승강기 관리주체와 제휴
승강기 유지보수업계의 새로운 시장 형성
LH 및 건설업체 납품 공략
승강기 제조업계 납품 공략
기존 설치된 승강기 법률적 탑재 의무화

## Slide 16: 승강기 국내 설치현황
출처 : 한국승강기안전공단
국내승강기 설치누계

## Slide 17: 승강기 국내 설치현황
출처 : 한국승강기안전공단
국내승강기 지역별 설치현황

## Slide 18: 승강기 국내 설치현황
출처 : 한국승강기안전공단
국내승강기 건물용도별 설치현황

## Slide 19
장치의 특징 및 구성

## Slide 20: 제품의 특징 및 경쟁력
기계적인 운동에 의한 와이어로프의
변동된 길이를 즉시 보정할 수 있도록 설계된 장치
특징 및 제품의 경쟁력
크기가 작고 설치가 용이
현수 되는 다수의 로프수량에 쉽게 적용가능
저렴한 제품 설치비 (가격경쟁력 확보)
안정성 담보를 위한 꼭 필요한 장치이나 유사한 구조의 제품이 없음
로프의 파단이 일어나도 나머지 로프의 장력 조절 역할 수행
전기 전자식이 아닌 기계적인 방식에 의한 단순제어 방식
로프에 가해지는 장력의 변화에 대한 검침의 보조 장치가 필요 없음

## Slide 21: 제품의 내부구조
조절체인
외부케이스
내부케이스
체인가이드 샤프트
결합볼트
풀 리
유성기어
메인샤프트
선 기 어

## Slide 22: 주로프와의 체결 및 주요구성 부품
주로프와의 체결
주요구성 부품

## Slide 23: 기존제품의 현황 및 문제점
유압펌프식
기름의 누수 가능성
주 로프의 파손시 다른 로프의 장력균등화가 불가능
장비가 고가이며 자체 장비의 고장 가능성
스프링 방식
완충 역할을 할뿐 자동균등화는 불가능
2009년에 스프링사용 삭제

## Slide 24
특허 및 시험성적서

## Slide 25
특허 현황
특허 등록 국가 | 특허 등록여부 | 등록 건수
한국 | 등록 | 2
미국 | 등록 | 3
일본 | 등록 | 2
중국 | 등록 | 2
베트남 | 등록 | 1
영국 | 등록 | 1
독일 | 등록 | 1
프랑스 | 등록 | 1
네들란드 | 등록 | 1
홍콩 | 등록 | 1

## Slide 26: 주요국가 특허현황
Korea

## Slide 27: 주요국가 특허현황
Japan

## Slide 28: 주요국가 특허현황
America

## Slide 29: 주요국가 특허현황
China

## Slide 30: 주요국가 특허현황
Hong Kong

## Slide 31: 주요국가 특허현황
Germany
United Kingdom
France
Netherlands

## Slide 32: 시험 성적서
구동확인시험성적서
비파괴검사성적서

## Slide 33: 시험 성적서
반복하중시험
비파괴검사

## Slide 34: 시험 성적서
리프트체인 인장강도 시험

## Slide 35: 설치 후 시험성적서

## Slide 36
장치조감도 및 설치예

## Slide 37: 조감도 및 테스터용 실물사진
자동균등화 장치 부착된 승강기 조감도
현장 테스터용 실물사진

## Slide 38: 설치부위
전체구조
상측 고전부
하측 고전부
기계실 없는 기계식 엘리베이터

## Slide 39: 설치부위
전체구조
상측 고전부
하측 고전부
기계실 없는 기계식 엘리베이터

## Slide 40: 설치부위
기계실 없는 엘리베이트의 균등화 장치의 설치 예

## Slide 41: 설치현장
기계실 있는 기계식 엘리베이터

## Slide 42: 설치현장
경남진해 자은프라임 2:1로프식 균등화장치의 설치예

## Slide 43: 설치현장
경남 창원 봉곡동 스카이빌딩 2:1로프식 균등화 장치 설치예

## Slide 44: THANK YOU
승강기 ROPE 장력균등화 장치